## Slide 1: 基于同层地址空间隔离机制的VM内存保护技术的研究
汇报人：刘文清
导师：涂碧波

## Slide 2
目录
CONTENTS
研究背景与意义
国内外研究现状
研究内容及预期目标
研究方法
研究计划

## Slide 3
01
背景与意义

## Slide 4: 背景与意义
用户隐私数据泄露问题严峻
  Uber 、埃森哲 ……
Hypervisor的重要性
  提供所有资源的分配和管理
  处于最底层并被授予最高权限
  Hypervisor被攻陷，上层云端用
  户数据受威胁
Hypervisor与用户数据安全性
关系密切
Notes: 云计算平台上的多租户共享物理资源，然而物理资源是由底层的Hypervisor进行管理的。由于Hypervisor被授予最高权限，攻击者危害Hypervisor可能会危及整个云计算基础设施，并危及云中的任何数据。所以从Hypervisor的角度对虚拟机进行保护是至关重要的。

## Slide 5: 背景与意义
用户数据泄漏的攻击面
  Hypervisor的脆弱性
    Hypervisor代码量增加，攻击面增大
    Hypervisor与VM交互频繁
  VM的脆弱性
    与Hypervisor共享物理资源
    例：攻击者跨域攻击后，直接访问内存资源

## Slide 6: 背景与意义
 | 嵌套虚拟化 | 微Hypervisor
相关论文 | Cloudvisor和Tinycheeker | NOVA
内容 | 嵌套虚拟化，限制资源访问，提供隔离性 | 核心的功能被放到微Hypervisor，控制TCB大小
缺点 | 切换开销较大（两种Hypervisor切换 特权寄存器的访问 特权指令的执行 ） 增加代码复杂性 移植性差 | 无法彻底根除漏洞攻击 大量削减Hypervisor功能 无法提供对包含大量代码的安全工具的保护
当前的解决方案
  安全的执行空间
Notes: 嵌套虚拟化（Cloudvisor Tinycheeker ）
  基本概述
    在一个Hypervisor上运行另一个Hypervisor，将原来监控器的控制权的下降，限制了其对虚拟机资源的访问，从而提供隔离性。
  缺点
    切换开销较大（两个不同特权级别的Hypervisor切换 特权寄存器的访问 ）
    使得代码更复杂

## Slide 7: 背景与意义
 | 同层地址空间隔离
内容 | 与Hypervisor同地址空间，相同特权级别
优点 | 切换开销小 降低代码复杂性 不增加原系统的代码量 移植性好
同层地址空间隔离方案
Notes: 嵌套虚拟化（Cloudvisor Tinycheeker ）
  基本概述
    在一个Hypervisor上运行另一个Hypervisor，将原来监控器的控制权的下降，限制了其对虚拟机资源的访问，从而提供隔离性。
  缺点
    切换开销较大（两个不同特权级别的Hypervisor切换 特权寄存器的访问 ）
    使得代码更复杂

## Slide 8: 背景与意义
研究意义
  提供对Hypervisor的保护（控制代码量、与VM交互过程）
  保护云平台上虚拟机的安全性（控制资源隔离）
  确保系统性能开销小
  在Hypervisor受到攻击时，能更好地保护云平台上VM

## Slide 9
02
研究现状

## Slide 10: 研究现状
研究现状
  Hypervisor的保护
  VM 的资源隔离
Notes: 介绍3者之间的关系

## Slide 11: Hypervisor的保护
 | 基于软件的 轮询查询监控 | 基于硬件的Hypervisor保护
相关论文 | HyperCheck 和HyperSentry | MGuard ，Vigilare 和KI-Mon
缺点 | 在轮询间隔期间隐藏踪迹 | 实现更繁琐
Notes:   轮询虚拟机监控（HyperCheck 和HyperSentry）
    基本概述
      引入了运行在安全的环境中外部的监视器，根据监视策略实时评估VMM的完整性状态。
    缺点
      攻击者首先攻击系统，然后在轮询间隔期间隐藏踪迹
  基于硬件（MGuard ，Vigilare 和KI-Mon ）
    基本概述
      在硬件级别，总线等拦截数据或者操作并对其进行完整性验证
    缺点
      硬件比软件级的实现更繁琐，对许多云提供商并不合适

## Slide 12: 虚拟机资源隔离
 | 基于硬件的方法 | 
相关资料 | SGX | H-SVM
缺点 | 服务于应用层 开发人员需重构代码 保护整个VM或OS等大型软件难度较大 | 需Hypervisor调用SMM中微指令对内存分配和释放进行保护 由于SMM的天生缺陷，H-SVM的性能较差
Notes: 硬件（SGX、 Iso-X、H-SVM）
  SGX
    服务于应用程序层
    应用于云中的数据中心和应用
    开发人员需重构代码
    保护整个VM或OS等大型软件难度较大
  H-SVM
    需Hypervisor调用SMM中微指令对内存分配和释放进行保护
    由于SMM的天生缺陷,H-SVM的性能较差

## Slide 13
03
研究内容

## Slide 14: 研究内容
 | 安全隔离的 执行环境 | 虚拟机监控 | 虚拟机内存隔离
研究内容 | 与Hypervisor同层隔离的地址空间 | 监控Hypervisor与VM之间的交互 | 各个虚拟机的物理内存进行隔离
研究意义 | 环境切换带来的性能开销小 对原系统的更改较少，移植性强 | 实时监控，提高监控准确性 减小Hypervisor的攻击面 | 各VM和Hypervisor的内存完全隔离 防御跨域攻击
预期目标 | 性能开销小 隔离地址空间不可绕过 保障隔离的地址空间的完整性 | 实时全面的监控 不可绕过监控过程 | 实现复杂度低 保证各VM之间的内存隔离性
Notes: 隔离空间：当然，当这些系统组件运行的环境并没有足够的安全保障时，其对应的功能也很难发挥它的作用，系统安全很难得到相应的保障，那么一个安全的可执行环境是系统必不可少的。当系统组件运行在安全的环境中，并且该安全环境能够达到一定的要求，能够防御一定的外部攻击，同时系统组件能够发挥其功能，更全面地服务于整个系统。
研究内容：与Hypervisor同层的安全隔离环境
特点
  不增加TCB大小
    与Hypervisor同层级别，不扩大Hypervisor的代码量
  性能开销低
    实现相对简单，没有嵌套虚拟化和微内核复杂
    无特权级别切换，无大量特权寄存器访问
  隔离环境不可绕过
    实现安全保护机制来达到对隔离环境保护的目的
预期目标
  性能开销小、安全隔离空间不可绕过、安全隔离空间的完整性得到保障

## Slide 15
安全隔离监控环境

## Slide 16
04
研究方法

## Slide 17: 方案设计与实现
同层地址空间隔离
VM安全监控
  创建隔离空间
  安全的切换门
  安全保护机制
VM内存保护
  上下文安全切换
  退出重定向
  虚拟机映射监控
  物理页标记和跟踪
纵深防御体系
Notes: 隔离空间：当然，当这些系统组件运行的环境并没有足够的安全保障时，其对应的功能也很难发挥它的作用，系统安全很难得到相应的保障，那么一个安全的可执行环境是系统必不可少的。当系统组件运行在安全的环境中，并且该安全环境能够达到一定的要求，能够防御一定的外部攻击，同时系统组件能够发挥其功能，更全面地服务于整个系统。

## Slide 19: 安全隔离空间
空间的创建
  2套页表表示2个不同的地址空间
安全切换门
  唯一性：唯一的切换门，保证切换不可绕过
  原子性：切换过程不可被外界随意中断
  2个空间需要切换的接口，通过写CR3寄存器进行切换

## Slide 20: 安全隔离空间
  安全保护机制
    特权寄存器
      监控对特权寄存器的操作
      阻止攻击（CR3: 恶意页表 CR0: 关闭DEP机制 CR4:关闭SMEP机制）
    MMU
      隔离空间运行时普通环境代码不具有执行权限，保护空间完整性
      当前页表不包含安全区域地址，不可随意映射到安全区域
    DMA攻击
      使用IOMMU控制DMA访问的地址空间范围
      阻止通过DMA方式直接访问隔离空间
Notes:       剥夺部分寄存器的访问权限，转发到安全隔离区域中处理(CR0 CR3 CR4)监控

## Slide 21: 虚拟机监控
VMCS
    上下文切换的过程中，Host和Guest OS的状态信息会被记录
    一旦被篡改，可能导致控制流攻击、恶意页表加载等攻击
虚拟机退出流程
  进行上下文切换，然后分析虚拟机退出的原因，对不同的事件进行不同的退出处理
Notes:   流程
  保存宿主机和客户机的状态（VMCS），然后分析虚拟机退出的原因，对不同的事件进行不同的退出处理。

## Slide 22: 虚拟机监控
虚拟机退出重定向
  捕捉虚拟机退出事件的发生时间点
  安全区域中监控上下文切换的过程
  然后将虚拟机退出事件处理转交给Hypervisor进行处理
Notes:   流程
  保存宿主机和客户机的状态（VMCS），然后分析虚拟机退出的原因，对不同的事件进行不同的退出处理。

## Slide 23: 虚拟机内存隔离
物理内存资源隔离，防御跨域攻击
  VM2 加载VM1的EPT,VM1的数据被泄露

## Slide 24: 虚拟机内存隔离
物理内存标记与跟踪
  通过使用物理页标记的方法对物理内存进行标记。
  在EPT更新、页交换、共享页设置的时候对物理页进行标记
内存页标记 |  |  | 
标记 | OwnerId | Used | SharedBit
描述 | 属主VM或Hypervisor的ID号 | 是否被使用 | 是否是共享页

## Slide 25: 虚拟机内存隔离
虚拟机映射监控
  EPT更新监控
    EPT中包含每一个VM的地址映射
    虚拟机映射的过程中可以访问到所有的物理页
  对EPT的保护
    防止EPT地址泄露，导致跨域攻击（恶意VM 2加载VM1的EPT）
    对EPT数据结构进行隐藏保护
    安全区域中监控EPT的相关操作（create、update、load、walk、destroy）

## Slide 26
05
计划安排

## Slide 27: 工作计划与进度安排
工作计划 | 进度安排
同层安全隔离空间的创建实现及相关文档的书写 | 2018.6-2018.8
虚拟机监控技术的实现及相关文档的书写 | 2018.8-2018.10
虚拟机隔离技术的实现及相关文档的书写 | 2018.10-2018.12
论文撰写 | 2019.1-2019.4

## Slide 28: 参考文献
[1] L. Deng, P. Liu, J. Xu, P. Chen, and Q. Zeng, Dancing with wolves: Towards practical
event-driven vmm monitoring, in Proceedings of the 13th ACM. SIGPLAN/SIGOPS
International Conference on Virtual Execution Environments, pp. 83–96, ACM, 2017.
[2] Common Vulnerabilities and Exposures, https://cve.mitre.org.
[3] Common Vulnerabilities and Exposures,
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-1087.
[4] Monirul Sharif, Wenke Lee, Weidong Cui, and Andrea Lanzi. Secure In-VM Monitoring
Using Hardware Virtualization. In Proceedings of the 16th ACM Conference
[5] Avi Kivity, Yaniv Kamay, Dor Laor, Uri Lublin, and Anthony Liguori. KVM: the Linux
Virtual Machine Monitor. In Proceedings of the 2007 Ottawa Linux Symposium, June 2007.
[6] Mccune J M, Li Y, Qu N, et al. TrustVisor: Efficient TCB Reduction and Attestation. In
Proceedings of S&P, pages 143-158, 2010.
[7] Jin S, Ahn J, Cha S, et al. Architectural Support for Secure Virtualization under a
Vulnerable Hypervisor. In Proceedings of MICRO, pages 272-283, 2011.
[8] Szefer J, Lee R B. Architectural Support for Hypervisor-Secure Virtualization. In
Proceedings of ASPLOS, pages437-450, 2012.
[9] A. M. Azab, P. Ning, E. C. Sezer, and X. Zhang, “HIMA: A hypervisorbased integrity
measurement agent,” in Proceedings of the 25th Annual Computer Security Applications
Conference (ACSAC ’09), 2009, pp.193–206.

## Slide 29: 参考文献
[10] J. Criswell, A. Lenharth, D. Dhurjati, and V. Adve, “Secure virtual architecture: a safe
execution environment for commodity operating systems,” in Proceedings of the 21st
ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles (SOSP ’07), 2007, pp.
351–366.
[11] T. Garfinkel, B. Pfaff, J. Chow, M. Rosenblum, and D. Boneh, “Terra: a virtual
machine-based platform for trusted computing,” in Proceedings of the 19th ACM
symposium on Operating systems principles (SOSP’03), 2003, pp. 193–206.
[12] A. Seshadri, M. Luk, N. Qu, and A. Perrig, “SecVisor: a tiny hypervisor to provide
lifetime kernel code integrity for commodity OSes,” in Proceedings of twenty-first
ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles (SOSP ’07), 2007, pp.
335–350.
[13] J. Rhee, R. Riley, D. Xu, and X. Jiang, “Defeating dynamic data kernel rootkit attacks
via VMM-based guest-transparent monitoring,” in Proceedings of the International
Conference on Availability, Reliability and Security (ARES ’09), 2009, pp. 74–81.
[14] N. L. Petroni Jr. and M. Hicks, “Automated detection of persistent kernel control-flow
attacks,” in Proceedings of the 14th ACM conference on Computer and
communications security (CCS ’07), 2007, pp. 103–115.
[15] B. D. Payne, M. Carbone, M. Sharif, and W. Lee, “Lares: An architecture for secure
active monitoring using virtualization,” in Proceedings of the 29th IEEE Symposium
on Security and Privacy, 2008, pp. 233–247.

## Slide 30: Thanks